## Slide 1: ヒューマンエラーの理論と対策
中田 亨
（中央大学／産業技術総合研究所）

## Slide 2: ヒューマンエラーの原因
マニュアルが不適切
チームワークが不十分
時と場所が不定
チェックのやり方が下手

## Slide 3: １．マニュアルが不適切

## Slide 4: 良いマニュアルとは
書き手が責任を持つ
  今日の相手投手、カーブが調子いいな
  ×「カーブに注意せよ」
  ○「カーブに手を出すな」
レシピをかけ。ルールブックを書くな
  ○「まず、こうする。次に、こうする」
  ×「第１条、部長は○○することができる」
読める量に書く
  ○：１ページが理想。（余計な参考情報は略す）
  ×：分厚いマニュアル
大和言葉で簡単に書く
  ○：「見る」
  ×：「視認する」、「視認を行う」

## Slide 5: 目立ち効果 「ポップアウト」
どれが逆？
どれが逆？
誰かいる？

## Slide 6: ポップアウトを考えた書式にする
この管理簿では
確認もれが連発した
変な所を目立たせる
横位置そろえ、色塗り

## Slide 7: どっちが楽？
島根 | 420
千葉 | 300
福井 | 690
千葉 | 300
奈良 | 170
山梨 | 290
奈良 | 170
山梨 | 290
千葉 | 300
千葉 | 300
島根 | 420
福井 | 690
並べ替えをかけると、間違いデータが変な場所に出現するので、チェックが楽。
ダブったデータも見分けやすい

## Slide 8: ２．チームワークが不十分

## Slide 9: 物体化：モノで状況をたとえる
列車の通行許可証
飛行機のドアの動作モード管理（鍵ストラップ）
「情報の物体化」こそチームワークの決め手
  機関助手が機関士に出すクイズ
  客室乗務員の相互確認

## Slide 10: 知恵は「無茶振り」で出る
KJ法
  各人に、３枚ずつポストイットを渡す。
  「仕事のやりにくい点、使いにくい道具、危ない所、気になる事などを、これからの５分間で、３つ見つけて、ポストイットに書いてください」
  出てきた意見を、ホワイトボードに貼る。似た話は近くに置いて整理。結果をみんなで確認。
あいさつ代わり
  朝礼や定例会議の冒頭で、誰かを指名し「何か、安全や効率に関する、気になる事を１つ挙げて、1分間で話してください」
  新規の話題がなかろうが、マンネリだろうが、毎回必ずやる。無茶振りによって、アイデアが出てくる。

## Slide 11: 事故が起こるのはここだ
 |  | 4M |  |  | 
 |  | Man | Machine | Material | Management
 |  | 作業者 | 機械・道具 | 原材料・ 作業対象 | 上司、規則
3H | はじめて |  |  |  | 
 | 久しぶり |  |  |  | 
 | 変更した |  |  |  | 
4Mのどれかに3Hが点灯したら、そこが「本日の事故現場」の最有力候補。見守りが必要。
５Ｓ 整理・整頓・清潔・清掃・しつけ
  ５Ｓができてないと、事故が起こる。
  事故が起こる前に、５Ｓを守らせる。
  試合に負けたことを、しかってもしょうがない。が、練習不足や道具不足は、しかるべき。

## Slide 12: 1985年日航機事故の後、こう対策した
機付き整備士制度
  飛行機ごとに専属担当を決め、ちょっと気になることは、その人に言えばいいようにした。
古傷見張り
  修理した箇所は、定期点検の項目外であっても、念のため点検する。
事故実物の展示
  破損した機体を社内外の安全教育のため展示。
  トラブル頻発した時期に、社外委員から強く求められた。その後、トラブル減少。

## Slide 13: ３．時と場所が不定
ベンジャミン・フランクリンの１３徳。
その3「Order 秩序」
Let all your things have their places;
let each part of your business have its time.
物はすべて所を定めて置くべし。
仕事はすべて時を定めてなすべし。

## Slide 14: ゾーニング 場所の意味と、流れの向きを統制
正しい分解・組み戻し
これではダメ
（時間かかる。紛失する）

## Slide 15
下記の両方を
やりなさい
坂道に
停車した
両方揃いましたか？
ハンド
ブレーキをかける
キーを抜く
駐車
完了
（手分け）
（揃い待ち）
「やり忘れ」が
起こるわけ
それは、
揃い待ち合流
が含まれてい
るから

## Slide 16
坂道に
停車した
ハンド
ブレーキをかける
キーを抜く
駐車
完了
「やり忘れ」を
無くすには
揃い待ち合流
を無くそう。
手順を固定する

## Slide 17: 一本道手順とゾーニングの調和
机
1
机
2
机
3
机
4
作業１
作業２
作業３
作業４
この配置で作業２を
飛ばすことはない
忘れものが起こるのは待ち伏せでいないから

## Slide 18: お立ち台と枠
交通整理員の死亡事故
  右車線（追い越し車線）側に、工事現場の出入り口があった。
    中央分離帯のような場所の道路工事だった。
  整理員が、出入り口まわりで車の間を機敏に動いて、入場車と出場車を裁いていた。
  右車線で入場待ちの車に、一般車が追突。玉突き状態となり、整理員が挟まれて死亡。
その後、どうしたか？  ゾーニング
  お立ち台を設置。整理員は安全な場所から動かずに仕事できるようにした。
  出場車の停止位置の枠を地面に描く。細かく指示しなくても、ちゃんといい位置で待つ。

## Slide 19: ４．チェックのやり方が下手
本当のチェックとは
  別観点。情報の裏を取れ。
  型から型へ。節目から節目へ。

## Slide 20: チェックの３方式
方式 | 内容 | 信頼性 | 使途
○×式チェック | チェックリストに○か×かで答える質問を用意 | 低い （○の割合が多すぎて、先入観を持ってしまう。） | リスクが小さい、急いでやるべき仕事に
報告式チェック | 「いつしたか？」「何個したか？」など、仕事で毎回変わる事項を書かせる。（対象物を実際に見たという保証が付く） | 中 | ややリスクが大きい仕事に
ツッコミ式チェック | チェックする人の横に、ツッコミ役の人が立ち、「それは×ではないの？」「４個ではないの？」などと質問する。チェックする人は反論する。 | 高い （自分の考えを他人に説明すると、自分の勘違いが判明する） | 検査に時間がかかってもよいが、リスクが非常に大きな仕事に

## Slide 21: こんなチェックはミス多発
手順１
仕事発生
手順２
検査
手順３
終了
手順１
仕事発生
手順２
検査
終了
時間
手順１
仕事発生
検査
終了
仕事１
仕事２
仕事３
手順の中に検査を混ぜ込む  検査が甘くなる
  人材のローテションがきかず自分で検査
    自分がついさっきやった仕事の結果を間違いだとは思えない
  筋まるごと忘れると検査も忘れられる

## Slide 22: 節目から節目へ 型から型へ
手順１
仕事発生
手順２
手順３
終了
手順１
仕事発生
手順２
終了
時間
手順１
仕事発生
終了
仕事１
仕事２
仕事３
検査
検査
ここぞというタイミングで、一斉検査
  例：遠足の前日午後５時に見るチェックリスト
  全体静止で集合写真を撮る：「バッチ決め」
  「直接、目的地で現地集合」では落伍者が出る。途中の関所でこまめに点呼

## Slide 23: 勝って兜の緒を締めよ：達成感
達成感の保留
  途中で気を抜かせない
  ATMで、現金出しは手順の最後に置かれている
総員整列。最後に儀式。途中で気を抜かない

## Slide 24: まとめ
固いマニュアル事故の元
仲間同士、見せ合い、話し合うべし
作法を固めよ。
  場所を決め、タイミングを決める
チェックは工夫せよ
    型から型へ。止まって止まって、仕事を進める。